双光成像跟踪系统

产品技术指标：

| 平台指标 | （1）方位范围：360°连续 （2）俯仰范围：＋20°～－90°（水平为零） （3）回转速率：最大50°/s （4）稳定精度：≤100μrad（1σ） （5）通讯控制接口：RS-232 （6）供电电源DC：20V～48V （7）功耗：≤40W（包括载荷） （8）重量：≤2.3kg(不含减震器) （9）尺寸：200mm x 145mm x 200mm （10）工作温度：-20℃～+60℃ |
| --- | --- |
| 载荷指标 |
| 可见光载荷指标 | （1）分辨率：1920×1080 （2）焦距：3.3mm～33mm （3）水平视场角：59.2～6.7° （4）最低照度：0.5lx (1/30sec, F1.8, 50%) （5）地面像元分辨率：0.061m（1000m距离） （6）具有光学防抖、去雾、自动对焦、自动调光等功能 （7）输出视频接口： HD-SDI |
| 非制冷长波红外载荷指标 | （1）分辨率：640×512 （2）光谱范围：8～14μm （3）像元尺寸：12μm （4）焦距：35mm （5）视场角：12.5°×10° （6）识别距离/人：400m(最佳） （7）NETD：＜50m K@25℃，F#1.0 （8）具有非均匀性校正、数字滤波降噪、 数字细节增强等功能 |
| 视频跟踪器指标 | （1）最小目标跟踪尺寸：4×4像素 （2）跟踪速度：≥48像素每帧 （3）跟踪算法：相关跟踪、对比度跟踪 （4）输出视频接口：HD-SDI （5）具有画中画显示/切换、 波门跟踪自适应、字符消隐等功能 |

# Text boxes

双光成像跟踪系统

RS-140ZD/B